АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЙЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 марта 2021 года  № 8

с. Зайцевка

О внесении изменений в постановление

администрации Зайцевского сельского поселения

Кантемировского муниципального района

Воронежской области от 09 ноября 2020 года № 43

"Об утверждении Схемы теплоснабжения

Зайцевского сельского поселения

Кантемировского муниципального  района

Воронежской области"

В целях актуализации схем теплового обеспечения, устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также обеспечения учета интересов граждан и их объединений, администрация Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Зайцевского сельского поселения  от 09.11.2020 года № 43 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области»   следующие изменения:

  - Утвердить новую редакцию прилагаемой Схемы теплоснабжения  Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.

Глава Зайцевского сельского поселения                                     В.А. Сушко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Зайцевского сельского поселения

Кантемировского муниципального района

Воронежской области

№ 8  от «01» марта  2021 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Зайцевского сельского поселения

Кантемировского муниципального района Воронежской области

2020 год

Содержание

1.     Общая часть 								3

2.     Существующее состояние теплоснабжения		                        4

2.1.  Общие положения                                                                               4

2.2.  Оборудование котельных                                                                   6

2.3.   Индивидуальное квартирное отопление                                          9

2.4.   Общие выводы                                                                                    9

3.      Существующее состояние строительных фондов 		             9

3.1.    Генеральный план развития территории                                         9

3.2.    Инженерная инфраструктура  			                       10

3.2.1. Водоснабжение и водоотведение  				            10

3.2.2. Энергоснабжение  						            13

3.2.3. Газоснабжение  							14

3.2.4. Теплоснабжение  							15

3.2.5. Связь  								            15

3.3.     Общественный фонд 					            15

4.        Направления развития теплоснабжения  			            16

1. Общая часть

Численность населения Зайцевского сельского поселения составляет  1274 человека.  Площадь муниципального образования  в утвержденных границах в соответствии с законом Воронежской области от 27 октября 2006 года №87-03 (ред. от 27.11.2008) «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» и законом от 12 ноября 2004 года №70-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, наделении соответствующим статусом, составляет 19960 га.

Общая отапливаемая площадь объектов теплопотребления равна 2,85 га.

Объектов централизованного теплопотребления нет.

Жилые зоны в Зайцевском сельском  поселении подразделяются на:

- зоны индивидуальной жилой застройки;

- зоны отводов под жилищное строительство.

Основу жилищного фонда составляет индивидуальная жилая застройка. Зона индивидуальной жилой застройки представлена одноэтажными жилыми домами. Площадь этой зоны составляет 28,5 га - 100% от общей площади жилых зон.

Краткое описание климатических характеристик территории:

- Температура воздуха наиболее холодных суток, °С: -30;

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С: -26;

- Абсолютная минимальная температура воздуха, °С: -37;

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, °С: 6,7;

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %: 83;

- Количество осадков за ноябрь-март, мм.: 172;

- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: запад;

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с: 5,1.

Таблица 1 – Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га. | 19960 |
| Численность населения | чел. | 1274 |
| Отапливаемая площадь, всего | тыс.м2. | 28,5 |
| Средняя температура отопительного периода | °С | -3,1 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | град.*сут | 4135,6 |
| Сейсмичность | нет |
| Вечная мерзлота | нет |
| Подрабатываемые территории | нет |
| Биогенные или илистые | нет |

2. Существующее состояние теплоснабжения

2.1. На территории Зайцевского сельского поселения действующие системы теплоснабжения представлены сетями, объединяющими ведомственные котельные и отапливаемые здания. Котельные, снабжающие теплом административные и социальные объекты используют для выработки теплоты природный газ и электроэнергию.

В настоящее время на территории сельского поселения объекты теплоснабжения представлены несколькими котельными, снабжающими теплом административные и социальные объекты. В связи с газификацией выполняется перевод котельных на газовое топливо, реконструкция зданий и оборудования котельных. В процессе развития поселения теплоснабжение построенных зданий в последние годы обеспечивалось от котельных, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях этих зданий.

Эти котельные не имеют тепловых сетей и относятся к индивидуальным источникам теплоснабжения (индивидуальное теплоснабжение). Жилищный фонд в размере 28,5 тыс. кв.м. обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов.

Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Гармашевская ООШ | с. Гармашевка, ул. Победы, 18 | 0,17 |
| Зайцевская СОШ | с. Зайцевка, ул. Центральная, 42 | 0,17 |
| Коммунаровская ООШ | с. Новопавловка, ул. Мира, 30 | 0,14 |
| Администрация поселения | с.Зайцевка, ул.Центральная, 46 | 0,4 |

Таблица 3 - Схема расположения сетей теплоснабжения

3.1.  МКОУ "Гармашевская ООШ"

3.2. МКОУ " Зайцевская СОШ"

3.3. МКОУ " Коммунаровская  ООШ"

Таблица 4 -Температура воды в разводящих трубопроводах, градус С при расчетной температуре наружного воздуха

| текущая температура наружного воздуха, оС | схема подачи воды в радиаторы |
| --- | --- |
|  | «снизу – вверх» | «сверху – вниз» |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 32/34 | 29 | 33/35 | 31 |
| 8 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 |
| 6 | 44/47 | 38 | 45/49 | 39 |
| 4 | 49/53 | 41 | 51/55 | 43 |
| 2 | 54/59 | 45 | 56/61 | 46 |
| 0 | 59/65 | 48 | 61/66 | 49 |
| -2 | 67/70 | 51 | 66/72 | 53 |
| -4 | 69/76 | 54 | 70/77 | 55 |
| -6 | 74/81 | 57 | 75/82 | 58 |
| -8 | 79/87 | 60 | 78/88 | 61 |
| -10 | 83/92 | 63 | 84/93 | 64 |
| -12 | 88/97 | 66 | 88/96 | 66 |
| -14 | 93/102 | 69 | 93/103 | 69 |
| -15 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |

2.2. Оборудование котельных.

2.2.1. Оборудование котельных, обслуживаемых Муниципальным унитарным предприятием "Кантемировское пассажирское автопредприятие" (МУП  «Кантемировское ПАП»).

Котельная  МКОУ "Коммунаровская  ООШ"  оборудована двумя водогрейными котлами отечественного производства  Хопер-80 . Установленная тепловая мощность 0,14  Гкал/ч. Износ оборудования 45%.

Стальные секционные котлы работают под разряжением за счет естественной тяги, создаваемой дымовой трубой.

Технические характеристики котла Хопер -80

| Наименование параметра | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. Номинальная теплопроизводительность (предельные отклонения ±7%) | МВт | 0,07 |
| 2.Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 |
| 3.КПД, не менее | % | 90.2 |
| 4.Присоединительное давление природного газа перед газомагнитным блоком | КПа | 4,0 |
| 5.Диапазон регулирования теплопроизводительности относительно номинальной | % | От 30 до 100 включительно |
| 6.Рабочее давление воды: - на входе в котел, не более - на выходе из котла, не менее | МПа | 1,5 2,5 |
| 7.Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 95 |
| 8.Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 60 |
| 9.Расход воды, не менее | м3/ч | 12 |
| 10.Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45°С, не более | МПа | 0,03 |
| 11.Водяной объем котла | м3 | 0,2 |
| 12.Поверхность нагрева | м2 |  |
| 13.Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности | °С | 160 |
| 14.Давление в топке, не более | Па | 600 |
| 15.Номинальное разрежение за котлом при нормальной теплопроизводительности | Па | 80 |
| 16.Напряжение питания электродвигателей и системы автоматизации(при температуре окружающего воздуха от -10°С до +40°С и при относительной влажности 80%),(предельные отклонения +10%; -15%) | В | 380/220 |
| 17.Частота тока | Гц | 50 |
| 18.Удельное потребление электроэнергии, не более | кВт | 3 |
| 19.Срок службы, не менее | лет | 15 |
| 20.Масса, не более | кг | 220 |
| 21.Габаритные размеры, не более -длина -ширина -высота | мм мм мм | 719 976 1081 |

2.2.2. Котельные  МКОУ "Гармашевская  ООШ" и МКОУ «Зайцевская СОШ» оборудованы двумя водогрейными котлами отечественного производства  Хопер 100 А . Установленная тепловая мощность 1,42  Гкал/ч. Износ оборудования 10%.

Стальные секционные котлы работают под разряжением за счет естественной тяги, создаваемой дымовой трубой.

Технические характеристики котла Хопер 100 А

| Наименование параметра | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. Номинальная теплопроизводительность (предельные отклонения ±7%) | МВт | 0,86 |
| 2.Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 |
| 3.КПД, не менее | % | 90.2 |
| 4.Присоединительное давление природного газа перед газомагнитным блоком | КПа | 4,0 |
| 5.Диапазон регулирования теплопроизводительности относительно номинальной | % | От 30 до 100 включительно |
| 6.Рабочее давление воды: - на входе в котел, не более - на выходе из котла, не менее | МПа | 1,5 2,5 |
| 7.Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 95 |
| 8.Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 60 |
| 9.Расход воды, не менее | м3/ч | 12 |
| 10.Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45°С, не более | МПа | 0,03 |
| 11.Водяной объем котла | м3 | 0,2 |
| 12.Поверхность нагрева | м2 |  |
| 13.Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности | °С | 160 |
| 14.Давление в топке, не более | Па | 600 |
| 15.Номинальное разрежение за котлом при нормальной теплопроизводительности | Па | 80 |
| 16.Напряжение питания электродвигателей и системы автоматизации(при температуре окружающего воздуха от -10°С до +40°С и при относительной влажности 80%),(предельные отклонения +10%; -15%) | В | 380/220 |
| 17.Частота тока | Гц | 50 |
| 18.Удельное потребление электроэнергии, не более | кВт | 3 |
| 19.Срок службы, не менее | лет | 15 |
| 20.Масса, не более | кг | 220 |
| 21.Габаритные размеры, не более -длина -ширина -высота | мм мм мм | 934 720 980 |

2.3.  Индивидуальное квартирное отопление

Как уже было упомянуто, жилищный фонд в размере 28500 м. кв. обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов. Это малоэтажный жилищный фонд, выполненный из бруса, кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 0,01-0,05 Гкал/ч.

2.4.  Общие выводы

Централизованного теплоснабжения, на территории поселения нет. Для снабжения теплом объектов учреждений социальной сферы используются  ведомственные котельные. В эксплуатации находится 7 котлоагрегатов,  из них 6 установлены в специализированном помещении. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 5,5 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 1,25 Гкал/ч.

3. Существующее состояние строительных фондов

3.1 Генеральный план развития территории

Генеральный план Зайцевского сельского поселения - основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основной целью Генерального плана Зайцевского сельского поселения  является разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития  поселения как единой градостроительной системы.

Цели территориального планирования Зайцевского сельского поселения:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- обеспечение учета интересов граждан;

- формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории поселения;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи территориального планирования Зайцевского сельского поселения:

- создание условий для устойчивого развития территории  поселения;

- определение назначений территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов;

- развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- восстановление инновационного агропроизводственного и промышленного комплекса  поселения как одной из главных точек роста экономики;

- освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке;

- модернизация существующей транспортной инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;

- сохранение природной окружающей среды.

3.2 Инженерная инфраструктура

3.2.1 Водоснабжение и водоотведение

Общие положения.

Схема развития водоснабжения и водоотведения Зайцевского сельского поселения составлена на основании исходных данных администрации поселения.

Водоснабжение.

Существующее положение.

Источниками водоснабжения в Зайцевском сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

Зайцевское сельское поселение имеет частичную централизованную систему водоснабжения. Снабжение водой обеспечивается из разных водозаборов. Система не закольцована.

Водоснабжение населенных пунктов с. Гармашевка, с. Зайцевка, п.Новопавловка осуществляется с 1972 года. За время эксплуатации водопроводных систем 48 лет реконструкционные мероприятия проводились недостаточно. В настоящее время сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта, реконструкции и замены.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется при помощи 3 водозаборных площадок, с расположенными на их территории рабочими скважинами, башнями.

Протяженность магистральных сетей водоснабжения 16,2 км.

Централизованным водоснабжением в Зайцевском сельском поселении обеспечено 0,8 тыс. человек из 1,4 тыс.человек населения.

Общие выводы.

В настоящее время источниками водоснабжения являются подземные воды. Снабжение водой населения осуществляется через внутренний водопровод, а также с помощью водоразборных колонок. Населенные пункты  х. Романенков, х. Бык, с. Колесниковка, п.Первомайский, а также ул. Вербная с.Зайцевка, ул.Победы с.Гармашевка , ул. Подгорная п.Новопавловка - не имеют централизованной системы водоснабжения. Снабжение их водой осуществляется через индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Водозаборные сооружения в Зайцевском сельском поселении имеют оборудованную зону санитарной охраны первого пояса.

Санитарно-техническое состояние существующих водопроводов не удовлетворительное. Оголовки скважин находятся в подземных павильонах, выполненных из железобетонных колец, накрытых железобетонными крышками, отмостка отсутствует, не исключена возможность попадания в шахты поверхностных вод, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 ―Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Запорная арматура изношена, имеется протечка воды вокруг скважин, что приводит к вторичному загрязнению источников водоснабжения. Забор и подача воды осуществляется с помощью глубинных насосов. Учет потребляемой воды ведѐтся по мощности насосов, установлены манометры. Скважины работают в автоматическом режиме.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий и проектных работ включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

В среднем по сельскому поселению физический износ разводящих сетей составляет 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходят частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют замены. Дезинфекция и промывка линий и сооружений, после устранения аварий, не проводится.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленные предприятия, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы населенных пунктов. Часть индивидуальной жилой застройки также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется.

Проектные предложения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Зайцевского сельского поселения проектом предлагается 81,4% обеспечение населения централизованным водоснабжением: с.Зайцевка, с.Гармашевка и п.Новопавловка. В с.Колесниковка, п.Первомайский, х.Романенков и х.Бык предполагается децентрализованное водоснабжение ввиду их малочисленности.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь и расчетный срок, для обеспечения населения водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления Зайцевского сельского поселения приняты дифференцированно по степени благоустройства в соответствии со СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение».

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области для сельской местности принимаются:

На I очередь (2023 год):

- 250 л/чел в сутки (в том числе 120 л/чел в сутки населению), для населенных пунктов не обеспеченных центральным водопроводом – 70 л/чел.

На Расчетный срок (2033 год):

- 300 л/чел в сутки (в том числе 180 л/чел в сутки населению), для населенных пунктов не обеспеченных центральным водопроводом – 70 л/чел.

В сельской местности учтен расход воды для нужд личных животноводческих и птицеводческих подсобных хозяйств. Расходы воды на хозяйственно питьевые нужды садоводств учтены в общей норме в количестве 50 л в сутки на человека.

Поливочные расходы приняты в соответствии со СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение» в количестве 80 л на 1 человека в сутки на оба срока проектирования.

Основным источником водоснабжения населения на I очередь и перспективу принимаются подземные воды, прошедшие нормативную подготовку качества.

Среднесуточный расход воды питьевого качества Зайцевского сельского поселения определен на расчетный срок 340,5 м3/сутки. Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок.

Таблица 1 - Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расходы воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Зайцевское сельское поселение | 1274 | 1074 | 900 | 198 | 272 | 285,5 | 340,5 |

Таблица 2 - Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 285,5 | 340,5 |
| Коэффициент суточной неравномерности | X | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный суточный расход | м3/сут | 433,5 | 450,0 |
| Средний часовой расход | м3/час | 18,1 | 18,8 |
| Коэффициент часовой неравномерности | X | 1,76 | 1,76 |
| Максимальный часовой расход | м3/сут | 31,8 | 33,0 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 0,4 | 0,4 |

Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводят к ухудшению качества питьевой воды, обусловливают вторичное ее загрязнение. В пробах воды, взятых из существующих скважин, присутствуют железо и хлориды (превышение ПДК в 1,1-3 раза), общая жесткость воды превышает ПДК в 3 раза, что оказывает негативное влияние на здоровье населения.

Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система канализации в Зайцевском сельском поселении отсутствует. Водоотведение индивидуальных жилых домов, административных и общественных зданий, объектов социальной инфраструктуры поселения осуществляется в выгребные ямы.

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Зайцевского сельского поселения, включающая в себя оборудование канализации в существующих и проектируемых зданиях, имеющих внутренний водопровод (детский сад, школа, ФАП, клуб, предприятия бытового обслуживания, предприятия общепита) и выгребные ямы для жилого сектора с организацией вывоза стоков.

Сточные воды производственных предприятий должны очищаться на локальных очистных сооружениях с обеспечением методов и степени очистки, отвечающим всем требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения сельскохозяйственных полей.

Все мероприятия по проектированию канализации необходимо выполнять согласно требованиям СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

3.2.2 Энергоснабжение

Существующее состояние энергоснабжения.

Зайцевское сельское поселение на 100% обеспечено энергоснабжением. Оно осуществляется от Воронежской энергосистемы. Электроснабжение потребителей Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» – «Воронежэнерго» через следующие подстанции:

с. Зайцевка,  с. Гармашевка,  х. Бык, п.Новопавловка от Кантемировской подстанции 35/10 кВт;

с. Колесниковка от подстанции 35/10 кВт «Талы»;

п. Первомайский и х. Романенков от Зайцевской подстанции 35/10 кВт.

На территории поселения размещено 19 трансформаторных подстанций, их мощность составляет 3753 кВА. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на напряжении 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии из-за недостатка финансирования.

Протяженность электрических сетей по поселению составляет 130,3 км.

Прокладка электросетей в основном воздушная.

Общий расход электроэнергии всеми потребителями Зайцевского сельского поселения за 2019 г. составил 1814 тыс. кВт. Из них крупными и средними промпредприятиями – 845 тыс. кВт, жилищно-коммунальный сектор – 969 тыс. кВт.

Проектные предложения.

Основная цель развития системы электроснабжения Зайцевского сельского поселения – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей поселения путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения.

Покрытие электрических нагрузок поселения на все сроки проектирования предусматривается от существующей системы ОАО «Воронежэнерго»:

с. Зайцевка, с. Гармашевка, х. Бык, п.Новопавловка – от Кантемировской подстанции 35/10 кВт;

с. Колесниковка – от подстанции 35/10 кВт «Талы»;

п. Первомайский и х. Романенков – от Зайцевской подстанции 35/10 кВт.

Генеральным планом предлагается ряд основных мероприятий для решения этой задачи:

-техническое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования;

-внедрение новой техники и технологии в электроэнергетике;

-охрана электрических сетей.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления Зайцевского сельского поселения должны приниматься по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений.

Основной проблемой бесперебойного обеспечения электроэнергией поселения является изношенность электрических сетей 0,4-10кВ. Необходимо своевременно осуществлять реконструкцию сетей в полном объеме.

Реализация мероприятий позволит повысить качество жизни граждан поселения, снизить опасность для здоровья и жизни, уменьшить возможность травмирования в темное время суток, улучшить деятельность предприятий и торговых организаций.

3.2.3 Газоснабжение

Существующее положение.

Газоснабжение Зайцевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода «Уренгой–Самара–Ужгород».

На территории с. Зайцевка расположены 1 ГРП и 2 ШРП, с. Гармашевка – 1 ГРП и 2 ШРП, п. Новопавловка – 1 ГРП, п. Первомайский – 1 ШРП и 1 ШРП южнее п.Первомайский. Протяжённость распределительных сетей газопровода высокого давления составляет 21,26 км. Протяжённость распределительных сетей газопровода низкого давления составляет 20,153 км, в т.ч. по с. Зайцевка – 8,985 км, с. Гармашевка – 4,450 км, с. Новопавловка – 5,973 км, п. Первомайский – 0,745 км.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

газовых сетей низкого давления (0,005 МПа), среднего (0,3 МПа) и высокого (0,6 МПа);

газораспределительных пунктов, расположенных на территории с/п.

Источником газоснабжения является природный газ. Источниками газопотребления являются население, объекты социальной сферы.

За последние 4 года в поселении введено в эксплуатацию около 1км. газораспределительных сетей всех видов.

Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей низкого давления. Газопроводы низкого и высокого давления являются основными артериями, питающими поселение.

Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают.

В настоящее время газифицировано 87% общей площади жилого фонда.

Отопление зданий жилого фонда предусматривается от индивидуальных источников тепла. Население обеспечивается горячим водоснабжением за счет газовых водонагревателей.

Проектные предложения.

Газификация Зайцевского сельского поселения направлена на:

- содействие занятости населения (сохранение рабочих мест в организациях-смежниках на срок реализации мероприятий по газификации);

- улучшение качества и уровня жизни населения сельского поселения, снижение социальной напряженности (снижение расходов населения на отопление на 30%, снижение уровня заболеваемости населения на 20%);

- развитие жилищно-коммунального комплекса (повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг);

- экологическую безопасность (снижение экологической нагрузки на окружающую среду на 10-15%);

- дополнительные платежи в бюджеты всех уровней;

- доходы от предоставления услуг населению.

Строительство газопроводов позволит перевести отопление объектов социальной сферы и жилищный фонд на природный газ. Из-за нарушения теплового режима объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей. Несоблюдение санитарно-технических норм содержания приводит к преждевременному разрушению зданий, увеличивает затраты на текущие ремонты помещений, создает опасность для пребывания в них людей.

Газоснабжение потребителей поселения предусматривается от магистрального газопровода на базе природного газа.

Обеспечение жилищного фонда газовым отоплением и горячим водоснабжением предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения необходимо принимать укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по «СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и «СНиП».

3.2.4 Теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения объекты теплоснабжения представлены несколькими котельными снабжающие теплом административные и социальные объекты. В связи с газификацией выполняется перевод котельных на газовое топливо, реконструкция зданий и оборудования котельных.

3.2.5 Связь

Населенные пункты поселения обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Телефонизация в поселении осуществляется через 3 АТС емкостью по 100 номеров. Наличие связи в Зайцевском сельском поселении обеспечивает 60% потребности населения.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории поселения предоставляются услуги четырьмя операторами сотовой связи («Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Теле-2»). В с. Гармашевка и п. Первомайском расположены вышки сотовой связи, на их базе может быть организован прием спутниковых каналов Internet с дальнейшим доведением их до населения по эфиру и кабельным линиям и организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Internet.

Радио- и телевещание осуществляется от Кантемировского ретранслятора. На территории поселения имеется возможность приема программ эфирного телевизионного вещания 20 бесплатных каналов, в том числе 1-й канал,  РОССИЯ (+Местный эфир), НТВ, ТВ-Центр, ОРТ, ТНТ и другие. Охват телевещанием составляет 100%.

Радиовещание в настоящее время состоит из 10 каналов на базе телевещания, а  в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 50% семей, 90% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2022 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

3.3 Общественный фонд.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение отдельных населенных пунктов, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Жилая застройка в поселении состоит из одно- и двухэтажных домов. Каждая квартира жилых домов имеет приусадебный участок размером до 0,50 га, на котором размещены сараи для скота и топлива, гараж, сад, огород.

Общая площадь жилых домов в настоящее время составляет 38,0 тыс.м2.

Таблица 3 - Характеристика жилищного фонда Зайцевского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | В целом по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 | 38,0 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 702 |
| 3 | Характеристика жилищного фонда по материалу стен | тыс. м2 |  |
|  | - в том числе каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-« | 13,2 |
|  | - деревянные | «-« | 20,4 |
|  | - из прочих материалов | «-« | 4,4 |
| 4 | Характеристика жилищного фонда по износу | «-« |  |
|  | - в том числе с износом от 0 до 30% | «-« | 0,033 |
|  | - от 30 до 60% | «-« | 11,400 |
|  | - от 60% и выше | «-« | 26,567 |
| 5 | Характеристика жилищного фонда | % |  |
|  | - в том числе |  |  |
|  | 1 этажный | «-« | 95 |
|  | 2-3 этажный | «-« | 5 |
|  | 4 этажный | «-« | 0 |
|  | 5 и более этажный | «-« | 0 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 75 |
|  | - канализацией | «-« | - |
|  | - сетевым газом | «-« | 46 |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - горячим водоснабжением | «-« | - |
| 7 | Обеспеченность жилищным фондом | м2 общ. площ./чел. | 29,8 |

По принадлежности жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в частной собственности – 93,43%;

- муниципальный фонд – 2,89%;

- ведомственный жилищный фонд – 3,68 %.

Как видно, большая часть жилищного фонда находится в частной собственности.

В жилищном фонде поселения насчитывается порядка 702 квартир. Средняя обеспеченность жителей жилой площадью составляет 29,8 м2/чел.

4. Направления развития теплоснабжения поселения

Проектом генерального плана в части теплоснабжения предусмотрено применение автономных систем теплоснабжения, как объектов промышленности и социальной сферы, так и жилья.

Для отопления жилья используются индивидуальные источники отопления, в основном использующие в качестве топлива природный сетевой газ, а также уголь и дрова. В целях сокращения потерь при теплоснабжении территориально удаленных от котельных потребителей предлагается перевести их на автономное газовое отопление в период расчетного срока.

Основные направления развития теплоснабжения.

Применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях. Энергосберегающими технологиями для потребителей поселения могут являться солнечные установки, тепловые насосы. Применение данных установок должно быть проработано специализированными организациями.

Применение солнечных фотоэлементов дает экономию топлива 20-30%. Установки, разработанные институтом сельского хозяйства, дают эксплуатационные показатели на 1м² крышной поверхности 0,1 КВт электроэнергии и 0,5 КВт тепла.

Схемой теплоснабжения предложены решения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Разработанная схема теплоснабжения должна будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

# Text boxes

ШКОЛА

120 М  D 76

КОТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА

120 М  D 76

КОТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА

50 М   D57

КОТЕЛЬНАЯ