Введение

Схема теплоснабжения Зайцевского сельского поселения Кантемировского  муниципального района Воронежской области на период до 2031 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2031 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Зайцевского сельского поселения на период 2021-2031 годов разработана на основании следующих документов:

1.1. Федерального  закона  Российской  Федерации  от  27  июля  2010  года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.2. Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009  года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.3. Постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

1.4. Постановления Правительства Российской федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

1.5. РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации».

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– «Генеральный план Зайцевского сельского поселения Кантемировского  муниципального района Воронежской области»;

– «Схема теплоснабжения Зайцевского сельского поселения Кантемировского  муниципального района Воронежской области на период 2021-2031 годов», актуализированная в 2022 году;

–  данные, предоставленные теплоснаб. организацией МУП «Кантемировское ПАП».

Краткое описание территории поселения

Территория Зайцевского сельского поселения Кантемировского  муниципального района Воронежской области. Площадь поселения 20 000 гектар. Численность населения –  1,197 тыс. человек. Территория поселения граничит с сельскими поселениями: Смаглеевским, Таловским, Осиковским, Титаревским сельскими поселениями, Кантемировским городским поселением, Ростовской областью и Луганской народной республикой.

Территория поселения состоит из земель следующих категорий: населенных пунктов -0.833 тыс. га, лесного фонда – 0.9 тыс. га, сельскохозяйственного назначения  – 17 тыс. га., промышленности  -0.5 тыс. га.

Водный фонд представлен рекой Богучарка.

Рис.1. Схема Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области

По территории поселения проходят железнодорожная магистраль «Москва-Воронеж -Ростов».

История возникновения Зайцевского поселения относится к началу XVIII века. Населенные Зайцевского сельского поселения расположились вдоль реки Вшивой.

Экономической базой развития поселения является расширение сельскохозяйственных и промышленного предприятий с учетом трудовых, сырьевых и энергетических ресурсов.

Климатические условия

Территория поселения  расположена в степной зоне центра Русской равнины, с умеренно-континентальным климатом, с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой.

Территория расположена в зоне умеренно-континентального климата. Согласно СП 131.13330.2012 климатический район – II В.

Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура +5,8°С, в отдельные годы от 2,9° до 7,2°. Средняя температура января -10°С, июля +20,8°С. Среднегодовая сумма количества атмосферных осадков составляет 528-570мм, однако, распределение их по месяцам крайне неравномерно. Количество дней с осадками от 140 до 170 в год.

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, °С по метеостанции Воронеж

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,8 | -9,6 | -3,7 | 6,6 | 14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,6 | 13,0 | 5,9 | -0,6 | -6,2 | 5,6 |

На рассматриваемой территории первые заморозки обычно наблюдаются в конце октября. Зима (за дату начала зимы принята дата перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С) начинается 14 ноября, а устойчивые морозы  устанавливаются 01-05 декабря. Период с устойчивыми морозами в среднем составляет 86 дней.

Летний тип погоды формируется преимущественно вследствие трансформации воздушных масс в антициклоне: этому способствует большой приток солнечной энергии. Лето сухое, жаркое и наступает оно в середине мая. Средняя продолжительность лета составляет 120-125 дней. В июле среднесуточная температура более 20°С наблюдается в течение 17-20 дней. Продолжительность лета в среднем составляет 122 дня.

График среднемесячной и среднегодовой температуры воздуха, °С  по метеостанции Воронеж.

С наступлением осени (за её начало принята дата перехода  средней суточной температуры через 15°С) температура воздуха и почвы понижается. Осенние процессы перестройки протекают несколько медленнее, чем весенние. Наибольшее падение средней месячной температуры – на 6-8°С происходит от сентября к октябрю. Осенний период заканчивается с переходом суточной температуры через 0° и появлением снежного покрова. Продолжительность осени в среднем составляет 64 дня.

Снежный покров. Первый снег обычно тает с возвращением тепла. Устойчивый снежный покров образуется 18 декабря. Сроки наступления и схода, а также высоты снежного покрова в значительной степени зависят от погодных условий каждого года и поэтому в отдельные годы значительно отличаются от средних многолетних. Средняя продолжительность периода со снежным покровом 99 дней, а наибольшая высота снега 36 см. Наиболее интенсивный рост снежного покрова наблюдается от декабря к январю. Максимальной высоты он достигает во второй и третьей декадах марта.

Со второй декады марта высота снежного покрова начинает уменьшаться. Разрушение и сход снежного покрова протекает гораздо быстрее, чем его образование. В середине первой декады апреля, как правило, вся территория в основном освобождается от снега. На пониженных и защищенных местах и в лесу таяние снежного покрова идёт медленнее.

Влажность воздуха

Относительная влажность воздуха за год в пределах бассейна изменяется слабо, в пределах 70-76%. В декабре-январе, вследствие низких температур, она достигает максимума 85-88%. Минимум относительной влажности наблюдается в июне-июле. При этом величина относительной влажности изменяется от 62 до 50%. Но в отдельные, резко аномальные годы, каким был 1976 год, значение влажности может изменяться в широких пределах. Так, например, за июль месяц не было дней с относительной влажностью менее 75%.

Климатические параметры холодного периода по метеостанции Воронеж

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченность | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченность | Продолжительность, сутки и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0°С | 8°С | 10°С |
|  |  |  |  | Продол-житель. | Средн. темп. | Продол-житель. | Средн. темп. | Продол-житель. | Средн. темп. |
| -32 | -31 | -28 | -25 | 134 | -6,3 | 196 | -3,1 | 212 | -2,2 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -15 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | -37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | 6,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% | 83 |
| Средняя месячная отн.-ная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца,% | 76 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 172 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | З |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,1 |
| Средн. скорость ветра м/с, за период со средн. суточной температурой воздуха ,°С | 4,2 |

Климатическая характеристика территории, согласно данным метеостанции Воронеж, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (п.5.5.3), СП 20.1333.2011 «Нагрузки и воздействия» (Приложение Ж) и СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (карта В) представлены в таблице №5.

Климатические параметры теплого периода по метеостанции Воронеж

| Барометрическое давление, гПа | 1000 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | 24,1 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | 28,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 25,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 38 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 11,5 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца % | 66 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее тёплого месяца, % | 50 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 367 |
| Суточный максимум осадков, мм | 100 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,3 |

Климатическая характеристика района изысканий

| Характеристики | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Господствующие ветры: - за декабрь-февраль - июнь-август |  | З С |
| Среднемесячная температура воздуха: - летнего периода (июль) - зимнего периода (январь) | °С °С | 19,9 -9,3 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | °С | -15 |
| Среднегодовая температура воздуха | °С | 5,6 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | °С | -38 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | °С | 41 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца | °С | 38 |
| Количество осадков за год | мм | 554 |
| Расчётная снеговая нагрузка Sq | кгс/м2 | 180 |
| Нормативная ветровая нагрузка Wo | кгс/м2 | 30 |
| Глубина сезонного промерзания dfn: - суглинки и глины - супеси и пески мелкие и пылеватые - пески гравелистые, крупные и средней крупности | м | 1,06 1,30 1,39 |
| Сейсмичность площадки строительства | балл | - |

Среднегодовая температура воздуха +6,7 Со; июля +21,4 Со; января -8,2 Со. Абсолютные максимум +43 Со и минимум -37 Со температур повторяется крайне редко.

Средняя дата первого заморозка приходится на 8 октября, последнего – на 22 апреля. Продолжительность безморозного периода – в среднем 168 дней. Период активной вегетации при среднесуточной температуре выше +10 Со составляет 161 день, вегетационный период (при температуре +5 Со) – 197 дней.

Расчетная температура самой холодной пятидневки -24 Со, зимняя вентиляционная -12 Со.  Отопительный период длится 196 суток при его средней температуре -3,1 Со.

Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит к 18 декабря, разрушение – 17 марта. Число дней со снежным покровом – 99, при средней его высоте к концу зимы 10-15 см. Глубина промерзания почвы в среднем – 72 см, наименьшая – 30 см, наибольшая – 124 см.

По данным многолетних наблюдений годовая сумма осадков в среднем составляет –    453 мм. Среднегодовая величина относительной влажности – 73%.

Среднегодовая скорость ветра составляет – 3,8 м/сек. Среднее в году число дней с сильным ветром (более 15 м/сек.) – 7,9, наибольшее их количество приходится на весенне-зимний период.

Краткое описание промышленности

В поселении зарегистрированы 23 предпринимателя без образования юридического лица, которые, в основном, занимаются сельским хозяйством, а также торговлей и оказанием услуг населению.

Развитие Зайцевского сельского поселения невозможно без реконструкции действующих объектов и сетей электро- водо-тепло и газоснабжения.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Предприятиями строительной отрасли в 2020 г строительные работы не выполнялись.

За прошедший год ввод в эксплуатацию жилых домов и производственных объектов не осуществлялся.

Индивидуальные застройщики не получали разрешения на строительство, (в т.ч. на реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства).

Проведя анализ графика 1.1.1., видено явное падения площадей строительных фондов после 2018 г. Данное снижение произошло за счет уменьшения объемов строительства как индивидуальной застройки, так и МКД. В связи с этим, ежегодные приросты строительных фондов планируется оставить на уровне предполагаемых показателей 2021 г.

Таблица 1.1.1.

Площадь и приросты площади строительный фондов, тыс.кв.м

| № п/п | Наименование | 2018 г. (факт) | 2019г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021г. (факт) | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025г. | 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома (ИЖС) | 0,054 | 0,088 | 0,093 | 0,128 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Общественные здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Производственные здания пром. предпр. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого: | 0,054 | 0,088 | 0,093 | 0,128 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1.

Существующие объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии от систем централизованного теплоснабжения в Зайцевском сельском поселении, тыс. Гкал

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Прогноз потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2031гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общественные здания | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 3 | Производственные здания пром. предприятия | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |

При строительстве жилого фонда предусматривается централизованная система теплоснабжения или индивидуальная (от бытовых газовых котлов).

Таблица 1.2.2.

Существующие объемы потребления теплоносителя и прогнозируемые приросты потребления теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления

| № п/п | Котельная | Общее количество воды для годовой выработки тепла, куб.м/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г | 2023 г | 2024-2031 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» с. Зайцевка, ул Центральная 42 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 2 | Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» с. Гармашевка, ул Победы 18 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 3 | Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» п. Новопавловка, ул Мира 29 | 143 | 143 | 143 | 143 |
|  | Итого: | 429 | 429 | 429 | 3432 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 2020 – начало 2021 года в схеме теплоснабжения Зайцевского сельского поселения установлены зоны действия систем теплоснабжения:

- Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» с. Зайцевка, ул. Центральная 42

МУП «Кантемировское ПАП»;

- Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» с. Гармашевка, ул. Победы 18

МУП «Кантемировское ПАП»;

- Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» п. Новопавловка, ул. Мира 29

МУП «Кантемировское ПАП»;

Границы существующих зон действия тепловых источников поселения показаны на рисунке 2.1. Перспективных зон действия тепловых источников на 2031 год нет.

Рис. 2.1.  Границы существующих зон действия тепловых источников

Основным теплоснабжающим предприятием является  МУП «Кантемировское ПАП».

Зона действия основной теплоснабжающей организации сельского поселения состоит из зон действия 3-х источников тепловой энергии. Перечень этих источников приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Перечень существующих источников основных теплоснабжающих предприятий

по состоянию на 2021 года

| № п.п. | Наименование поселения | Количество источников тепловой энергии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» | 1 | Основная теплоснабжающая организация: МУП «Кантемировское ПАП» |
| 2 | Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» | 1 | Основная теплоснабжающая организация: МУП «Кантемировское ПАП» |
| 3 | Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» | 1 | Основная теплоснабжающая организация: МУП «Кантемировское ПАП» |
| Всего: | 3 | - |

Зоны действия котельных, их адреса и границы подробно описаны в Разделе 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения». Характеристика источников сельского поселения приведена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности теплоснабжающих предприятий (за 2021 год)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность., Гкал/ч | Тепловая (присоединенная) нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» | 0,166 | 0.026 |
| 2 | Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» | 0,166 | 0.028 |
| 3 | Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» | 0,140 | 0.027 |
| ИТОГО | 0,472 | 0,081 |

Диаграмма 2.1.

Диаграмма баланса тепловой мощности

Из диаграммы 2.1 видно, что дефицита тепловых мощностей в зоне действия каждой котельной не наблюдается.

В перспективе с 2021 до 2031 годов зоны действия источников тепла МУП «Кантемировское ПАП» не будут изменяться..

Перспективных зон теплосетей нет.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии совпадает с территориями, на которых присутствует малоэтажная застройка. Строительство многоквартирных жилых домов не планируется.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| № п/п | Котельная | Значение, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2031 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» |
| 1.1. | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 1.2. | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 1.3. | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 1.5. | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.6. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 1.7. | Резерв мощности, Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 2 | Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» |
| 2.1. | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 2.2. | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 2.3. | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 2.5. | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2.6. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 2.7. | Резерв мощности, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 3 | Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» |
| 3.1. | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2. | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.3. | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.5. | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3.6. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 3.7. | Резерв мощности, Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2025 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по сельскому поселению: | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

В таблице 2.6.1. приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельных с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 2.6.1.

Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 |
| Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 |
| Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| Всего по сельскому поселению: | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 2.7.1.

Таблица 2.7.1.

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Номер, наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2025 год | 2031 год |
|  | через изоля- цию | с затра- тами тепло- носителя | всего | через изоля- цию | с затра- тами тепло- носи- теля | всего | через изоля-цию | с затра- тами тепло- носителя | всего | через изоля-цию | с затра- тами тепло- носителя | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 |
| Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 |
| Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» | 0,003 | - | 0,003 | 0,003 | - | 0,003 | 0,003 | - | 0,003 | 0,003 | - | 0,003 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.8.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения сельского поселения представлен в таблице 2.4.1.

Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

2.8.2. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы необходимой производительности водоподготовительных установок в соответствии с требованиями СНиП 41- 02-2003 «Тепловые сети» приведены в таблице 3.1.1.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

- система теплоснабжения Зайцевского сельского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по нагрузке отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

Теплоснабжение в Зайцевском сельском поселении организовано по закрытой схеме. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки закрытой системы теплоснабжения следует принимать — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для закрытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема теплосети

Таблица 3.1.1.

Необходимая производительность водоподготовительных установок

| № п/п | Котельная | Необходимая производительность систем водоподготовительных установок, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» | 2 | 2 | 2 |
| ВСЕГО: | 6 | 6 | 6 |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В актуализированной на 2022 год схеме теплоснабжения Зайцевского сельского поселения рассматривалось два варианта развития систем теплоснабжения:

 сценарий, при котором теплоснабжение всей существующей многоквартирной застройки города в зоне централизованного теплоснабжения осуществляется за счет индивидуальных и автономных источников теплоснабжения;

 сценарий, при котором теплоснабжение всей существующей многоквартирной застройки города в зоне централизованного теплоснабжения осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения.

Приоритетным сценарием развития теплоснабжения был принят сценарий, при котором теплоснабжение всей существующей многоквартирной застройки поселения осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения с учетом недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения.

Актуализированная на 2022 год схема теплоснабжения развивает принятый вариант развития систем теплоснабжения и в целом сохраняет концепцию развития систем теплоснабжения Зайцевского сельского поселения в соответствии с утвержденной ранее актуализированной на 2021 год схемой теплоснабжения.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

 Надежность источника тепловой энергии;

 Надежность системы транспорта тепловой энергии;

 Качество теплоснабжения;

 Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя(минимум ценовых последствий);

 Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Теплоснабжение Зайцевского сельского поселения организовано от 2 водогрейных котельных работающих на природном газе.

Рассматриваемый вариант развития системы теплоснабжения основан на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения поселения:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции существующих тепловых систем. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В процессе разработки схемы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения определилось общее направление в развитии теплоснабжения сельского поселения. Согласно с Генеральным планом развития поселения для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо проведение комплекса мероприятий:

• проведение энергосберегающей политики на теплоисточниках и тепловых сетях;

• модернизация существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями;

• реконструкция существующих тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

• внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих экономичность, составить режимную карту котла. Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии – не предусмотрены.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на период до 2031 года – не предоставлены.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Для развития системы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии Зайцевского сельского поселения  на 2022 год не предусмотрен.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятий по переоборудованию котельных Зайцевского сельского поселения в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятий по переводу котельных Зайцевского сельского поселения в существующих и расширяемых зонах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. являются оптимальными.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Складывающиеся на каждом расчетном этапе перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя (установленная, располагаемая, мощность нетто) и присоединенной тепловой нагрузки по котельным с расчетом резерва мощностей представлены в Разделе 2  в таблице 2.2.2 настоящего документа.

5.10.  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также местных видов топлива

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория Зайцевского сельского поселения отсутствует возможность использования видов энергии относимых к ВИЭ. Исходя из этого, реконструкция существующих источников тепловой энергии под использование в качестве топлива ВИЭ - не целесообразно.

На источниках тепловой энергии в Зайцевском сельском поселении потребляется вид топлива – газообразный - природный газ.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория Зайцевского сельского поселения потребление ВИЭ на источниках тепловой энергии не предусмотрено и схемой теплоснабжения не планируется.

Раздел  6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

В связи с тем, что большая часть тепловых сетей имеет незначительный износ, а теплоизоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты, уступающей по своим характеристикам современным теплоизолирующим материалам, на небольшой части трубопроводов, рекомендуется ежегодное проведение работ по дальнейшей замене наиболее изношенных участков. Расположение и протяженность нуждающихся в замене участков тепловых сетей будет ежегодно уточняться по информации теплоснабжающих организаций.

Работы по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению тепловых сетей необходимо проводить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

По состоянию на 2021 год на территории Зайцевского сельского поселения источники тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Генеральным планом Зайцевского сельского поселения не предусматривается комплексное многоэтажное и малоэтажное строительство.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Зайцевского сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Кроме того источники тепла расположены обособленно, некоторые на значительном расстоянии друг от друга. Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в этом случае экономически не целесообразно и не рассматривается данной схемой теплоснабжения.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, а также ликвидации котельных нет.

Перевод каких-либо котельных в пиковый режим не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для  обеспечения качественного теплоснабжения Зайцевского сельского поселения в системы теплоснабжения населенных пунктов в данный момент не требуются существенные капиталовложения для проведения мероприятий:

- Замена изношенных сетей теплоснабжения  и запорной арматуры пока не нужна.

- Техническое перевооружение котельных пока не нужно.

Оценку капитальных вложений, возможно, уточнить только на стадии разработки проектно – сметной документации (ПСД).

Устаревшее основное оборудование и теплотрассы должны быть модернизированы до 2031 года, что обеспечит тепловой энергией существующие здания и сооружения. Коэффициент надежности теплоснабжения при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Зайцевского сельского поселения отсутствует открытая система теплоснабжения и закрытая система горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Сведения о перспективных топливных балансах для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Зайцевского сельского поселения приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2031 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» |
| 1.1. | Вид топлива | Природный газ |
| 1.2. | Производство тепловой энергии, Гкал/год | 123,695 | 123,695 | 123,695 |
| 1.3. | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 1.4. | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./год | 0,15873 | 0,15873 | 0,15873 |
| 1.5. | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» |
| 2.1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2.2. | Производство тепловой энергии, Гкал/год | 134,224 | 134,224 | 134,224 |
| 2.3. | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.4. | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./Гкал | 0,15873 | 0,15873 | 0,15873 |
| 2.5. | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» |
| 3.1. | Вид топлива | Природный газ |
| 3.2. | Производство тепловой энергии, Гкал/год | 129,310 | 129,310 | 129,310 |
| 3.3. | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3.4. | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./Гкал | 0,15873 | 0,15873 | 0,15873 |
| 3.5. | Расход натурального топлива на выработку тепла,тыс.м3/год | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

8.2. Преобладающий в поселении,  вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На источниках тепловой энергии в Зайцевском сельском поселении  потребляется вид топлива – газообразный - природный газ;

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория Зайцевского сельского поселения  потребление ВИЭ на источниках тепловой энергии не предусмотрено и схемой теплоснабжения не планируется.

8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Направления по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

Раздел  9.  Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Для  обеспечения качественного теплоснабжения Зайцевского сельского поселения в системы теплоснабжения населенного пункта требуются существенные капиталовложения для проведения мероприятий:

- Замена изношенных сетей теплоснабжения  и запорной арматуры.

- Техническое перевооружение котельных.

Оценку капитальных вложений, возможно, уточнить только на стадии разработки проектно – сметной документации (ПСД).

Устаревшее основное оборудование и теплотрассы должны быть модернизированы до 2031 года, что обеспечит тепловой энергией не только существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО) в каждой из систем теплоснабжения.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Перечень организаций для присвоения статуса ЕТО сведен в таблицу 8.1.

Таблица 8.1.

Перечень организаций для присвоения статуса ЕТО

| № п/п | Номер котельной, собственник источника тепловой энергии | Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» | МУП «Кантемировское ПАП» |
| 2 | Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» | МУП «Кантемировское ПАП» |
| 3 | Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ» | МУП «Кантемировское ПАП» |

Зоны действия систем теплоснабжения тепловых источников Зайцевского сельского поселения показаны на рисунке 2.1.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Подана заявка  теплоснабжающей организацией на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации МУП «Кантемировское ПАП».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории поселения не планируется.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно представленной информации на момент актуализации схемы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения Кантемировского муниципального района бесхозяйные сети отсутствуют.

Выполнены рекомендации по проведению инвентаризации тепловых сетей в 2019-2020 годах с координированием поворотных точек в местной системе координат для дальнейшего оформления охранных зон тепловых сетей и сооружений.

Статья 15, пункт 6 Федерального Закона  от 27 июля 2010г. № 190 - ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения Зайцевского сельского поселения данный вопрос не рассматривается.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения проблем по газоснабжению источников тепловой энергии на территории поселения нет.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Зайцевского сельского поселения остается неизменным.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Зайцевского сельского поселения, не намечается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Зайцевского сельского поселения, не намечается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Указанные решения не предусмотрены.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Зайцевского сельского поселения

В данном разделе рассматриваются существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также рассматриваются целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. В рамках данной схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных не представлены.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

На территории Зайцевского сельского поселения действуют следующие тарифы на отпущенную тепловую энергию в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП "Кантемировское ПАП"

Таблица 15.1.

Средние Тарифы на отпущенную тепловую энергию  в зоне действия ЕТО

МУП "Кантемировское ПАП"

| № п/п | Организация | Тарифы 2021г. (без НДС) | Тарифы 2022г. (без НДС) | Тарифы 2023г. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по31.12.2022 | с 01.01.2023 по30.06.2023 | с 01.07.2023 по31.12.2023 |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | МУП «Кантемировское ПАП» | 3026,86 | 3177,77 | 2858,44 | 3032,05 | 3032,05 | 3063,56 |

Ценовые (тарифные) последствия оценены в тарифно-балансовых моделях теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения Зайцевского сельского поселения в обосновывающих материалах к настоящей схеме теплоснабжения.

# Text boxes

Котельная МКОУ «Коммунаровская ООШ»

п. Новопавловка, ул. Мира 29

Котельная МКОУ «Гармашевская ООШ»

с. Гармашевка, ул. Победы 18

Котельная МКОУ «Зайцевская СОШ»

с. Зайцевка, ул. Центральная 42